ПЕНФОС										             Страница: 1/4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Версия : ІІІ						                                 Дата на издаване:19.11.2004

_______________________________________________________________________________

1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

- Употреба:	  Инсектицид

- Търговско наименование: ПЕНФОС

- Производител / Доставчик

Cerexagri Italia SRL

Bivio Aspro Z.I. – 95040 PIANO TAVOLA/BELPASSO CT

Тел. ++39 095 7131903

Факс ++39 095 7131886

Телефон за спешни случаи: ++39 0547 661523

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.КОМПОЗИЦИЯ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Тип формулация  			- CS – микрокапсулирана суспензия

Активна съставка			- хлорпирифос (100 г./Л)

CAS №				- 2921-88-2

EINECS №				- 220-864-4

Клас по ЕЕС:хлорпирифос: 	- N, Xn; R22, R50/53 (Dir. 67/548/CEE 19th ATP)

Други опасни вещества:		- 1,2-бензисотиазолин-3-1: C; R22, R34, R43<0,5%

Разтворител (3-5%): N, Xn; R10, R37, R51/53, R65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

Опасности за околната среда: токсичен за водните организми; може да причини дълготрайни обратими ефекти на водната среда

- МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При вдишване:		изведете пострадалия на чист въздух

При контакт с кожата:	измийте добре замърсената кожа със сапун и вода.

При контакт с очите:	измийте веднага и обилно с вода. Ако дразненето продължи,

потърсете медицинска помощ.

При поглъщане:		предизвикайте повръщане и се посъветвайте с доктор.

##### Антидот: атропин

При контакт с дрехи:	ако е необходимо потърсете медицинска помощ

ПЕНФОС										             Страница: 2/4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Версия : ІІІ						                                 Дата на издаване:19.11.2004

- ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Този продукт е водна суспензия на микрокапсули. Използвайте подходящи средства да загасите пожари в близост.

- МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗСИПВАНЕ

Персонални мерки:	 избягвайте контакт с кожата

Мерки за предпазване на околната среда: спрете изтичането. Пазете продукта от достигане на канали и водоизточници;

Методи за почистване: абсорбирайте с пясък или други инертни материали.

- УПОТРЕБА И СКЛАДИРАНЕ

Предупреждения при употреба:	избягвайте контакт с кожата и очите

Условия за складиране:		складирайте на сухо и хладно място, добре

проветрявано, далеч от студ и източници на топлина (макс. Температура 40( С). Да не

замръзва.

- КОНТРОЛ НА ЕСКПОЗИЦИЯТА И ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

Дихателна защита:		носете маска

Защита на кожата:		носете подходящо защитно облекло и ръкавици

Защита на очите:		носете маска за очите и лицето

Хигиенни мерки:		не яжте, не пийте и не пушете при употреба. Сменяйте замърсените

дрехи.

- ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Състояние при 20( С:			вискозна течност

Цвят:						бистър кестеняв

Плътност:					1020 – 1030 кг/м3

Точка на възпламеняване:		> 100( С

Вискозитет:					800-1000 cps

Запалимост:					незапалим

Разтворимост във вода:			диспергируем

РН на концентрирания продукт:		6,5 – 7,5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕНФОС										             Страница: 3/4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Версия : ІІІ						                                 Дата на издаване:19.11.2004

- СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Условия, които да се избягват:	бактериално замърсяване. Избягвайте изключително

високи и ниски температури.

Срок на годност:				стабилен при нормални условия

Опасни реакции:				няма известни.

- ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Акутна токсичност

Поглъщане:					орално плъх > 5000 мг/кг

Дермална токсичност:			дермално плъх > 5000 мг/кг

- ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Водна токсичност: няма данни за формулирания продукт

- СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ

Остатъци от продукта: изхвърлете остатъците от продукта в завод за събиране и унищожаване на химически отпадъци, съгласно действащите регионалните и национални закони.

Контейнери: не използвайте контейнерите повторно, не ги изгаряйте и не ги изхвърляйте в околната среда. Освобождавайте се от празните контейнери в завод за събиране и рециклиране, съгласно действащите регионалните и национални закони.

_______________________________________________________________________________

- ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Суша (RID/ADR):		клас 9; група опаковки ІІІ; етикет 9

Вещество опасно за околната среда, течност, (хлорпирифос) 9,

Номер по ООН 3082, ІІІ

Море (IMO-IMDG):		клас 9; етикет 9 + морски замърсител

Група опаковки ІІІ

Вещество опасно за околната среда, течност, (хлорпирифос) 9,

Номер по ООН 3082, ІІІ

Въздух (ICAO/IATA):	клас 9; група ІІІ; етикет 9; инструкции за опаковане 914

ПЕНФОС										             Страница: 4/4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Версия : ІІІ						                                 Дата на издаване:19.11.2004

- РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Етикиране(директива 99/45/СЕ)

ИТАЛИЯ:			Мин. на здравеопазването, разрешително № 15480

Символ: 			N: опасен за околната среда

Xi: дразнещ

Фрази за опасност: 	R43 може да причини усещания при контакт с кожата

R50/53 много токсичен за водни организми; може да причини

дълготрайни обратими ефекти на водната среда

Предупреждения:		S2 пазете от деца

S13 пазете от храни, фуражи и напитки

S20/21 не яжте, не пийте и не пушете при употреба

S23 не вдишвайте пушеците

S29 не изхвърляйте остатъци от продукта в канавки

S36/37 носете подходящо защитно облекло и ръкавици

S24 избягвайте контакт с кожата

S28 в случай на контакт с кожата измийте незабавно с много сапун

и вода

S45 в случай на инцидент или ако не се чувствате добре, потърсете незабавно медицинска помощ (покажете този етикет ако може)

S61 избягвайте изхвърляне в околната среда

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

R ФРАЗИ 	R10 запалим

R22 вреден при поглъщане

R34 причинява изгаряния

R37 дразнещ за дихателния тракт

R43 може да причини усещания при контакт с кожата

## Този информационен лист е точен и е базиран на най-добрата информация на производителя, която е считана за надеждна. Тя може да се променя и за нея няма гаранции. Клиентите трябва да постигнат безопасност на техните крайни продукти, която да ги задоволява без да се нарушават патентите.